## Slide 1
SESSION 2 · Concepts
無線科技 分層解析
進階無線電 · 第二節 · 純概念講解
用兩把尺——TCP/IP 四層與網路拓樸——把十六個名詞放回它該在的位置

## Slide 2
開場 · 為什麼要分層
它們不在同一層，所以不能拿來比較
民防圈討論無線科技時最常見的錯誤，不是選錯技術，而是把不同抽象層級的東西並排比較。這一節用兩把尺，把下面十六個名詞放回原位。
Mesh
Ad-Hoc
MANET
OpenMANET
OpenWrt
LoRa
LoRaWAN
Meshtastic
802.11s
802.11ah / HaLow
4G / 5G
業餘無線電 FM
AX.25
APRS
TAK
三句開場 ① 802.11ah 與 HaLow 是同一個東西（IEEE 編號 vs Wi-Fi 商標名）。② 「要不要用 mesh」是錯問題——mesh 是形狀不是技術。③ LoRa／LoRaWAN／Meshtastic 是三個層次，不是同義詞。
標記 FACT 有文件支持 · 推論 需驗證 · 待查 依最新法規補齊 · 供應鏈 中國來源、資安須留意

## Slide 3
第一部 · TCP/IP
TCP/IP 四層
為什麼第一層要再拆成三個子層
關鍵
九個名詞裡有六個全部擠在第一層——不拆開就沒有解析度

## Slide 4
第一部 · TCP/IP 四層
標準四層 + 一個編號陷阱
層
名稱
回答什麼問題
例子
L4
應用層 Application
人要用它做什麼？
TAK、網頁、Email
L3
傳輸層 Transport
資料要不要保證送到？
TCP（保證）/ UDP
L2
網際網路層 Internet
怎麼定址？怎麼決定路徑？
IP、路由協定
L1
網路存取層 Access
訊號怎麼實際傳出去？
乙太網、Wi-Fi、無線電
編號陷阱 本文件 L1–L4 是 TCP/IP 四層，與 OSI 七層不同！最容易出事：本文件 L2 是「網際網路層(IP)」，不是 OSI 的資料鏈結層。授課請直接講名稱（「網際網路層」「網路存取層」），不要只講編號。

## Slide 5
第一部 · TCP/IP 四層
為什麼 L1 要再拆成三個子層
有線的 L1 是一根線；無線的 L1 藏了三件完全不同的事，各有獨立標準、廠商、失效模式（由高到低）：
子層
負責什麼
失效症狀
第一節哪個實驗打底
1c 拓樸/轉發
訊號要經過誰才能到目的地
某些節點永遠連不上
中繼台位移
1b 媒體存取 MAC
誰能發、何時發、如何不相撞
塞車、延遲暴增、掉封包
TOT、鄰頻重疊
1a 實體層 PHY
頻段、調變、頻寬、功率、天線
收不到、訊號弱、被干擾
整個第一節
兩節課的接點 中繼台就是 1c 層的類比實作。第一節已懂「訊號要經過轉發者、收發用不同頻率」；第二節只要說「網狀網路＝每個人都同時是中繼台」就接上了——差別只在人工規劃 vs 自動決定。

## Slide 6
第二部 · 網路拓樸
四種形狀
誰能跟誰講話？誰壞掉時會怎樣？
民防關鍵
拓樸直接對應到韌性——這是民防最該關心的一層

## Slide 7
第二部 · 網路拓樸
四種拓樸 · 單點失效是關鍵
拓樸
特性
單點失效
民防對應
點對點
兩台直接連
無
簡易通信 Simplex
星狀
全部連到中心
中心倒＝全倒
中繼台、LoRaWAN、4G 基地台
樹狀
星狀的多層版
上層倒＝下層全倒
階層式指揮體系
網狀
每個節點都能轉發
無（但頻寬被轉發吃掉）
Meshtastic、802.11s
網狀不是免費的 網狀用「空中時間」換韌性：同一則訊息被轉發很多次，每次都佔用頻譜，有效頻寬隨節點數與跳數快速下降（物理限制，換晶片/韌體都不會消失）。所以「網狀＋低頻寬」（Meshtastic）只能傳極短訊息，「網狀＋高頻寬」（802.11s）覆蓋距離又很短——韌性、頻寬、距離不可兼得。

## Slide 8
第二部 · 網路拓樸
Mesh / Ad-Hoc / MANET · 別再混用
名詞
描述的是
關鍵問題
層
Mesh
形狀：每個節點都能替別人轉發
訊號有幾條路可以走？
1c
MANET
能力：自己找路、會移動、無預先規劃
拓樸一直在變，還能不能通？
L2 / 1c
Ad-Hoc (IBSS)
有沒有基地台——沒有，節點直接互通
注意：只做單跳，不做轉發
1b
包含關係 所有 MANET 都是 mesh，但固定不動的 mesh 不是 MANET。Ad-Hoc ⊃ MANET；Mesh 是另一軸（形狀）。
最關鍵 IBSS 只讓鄰居直接交換訊框、不做多跳轉發；兩個聽不到彼此的節點即使同在一個 IBSS 也不能通。跨多跳要另有人轉發（802.11s 或 MANET 路由）——兩件事缺一不可、不能互相取代。

## Slide 9
第三部 · 層位定位
九個名詞住哪一層
每個名詞自己提供哪幾層、依賴別人哪幾層
核心
這個區分是整節課的核心——分清「自己提供」與「依賴別人」

## Slide 10
第三部 · 層位定位
定位表（節錄）· 自己提供 vs 依賴別人
名詞
它是什麼
自己提供
依賴別人
最常見誤解
LoRa
實體層調變(CSS)
1a
其餘全部
以為它含網路功能
LoRaWAN
MAC/網路架構
L2 1b
1a(LoRa)
以為是網狀——它是星狀
Meshtastic
開源韌體專案
L4 L2 1c
1b 1a(LoRa)
以為是無線電技術/IP 網路
802.11s
Wi-Fi 網狀修訂
1c
1b 1a
以為是頻段或調變
802.11ah/HaLow
Sub-1GHz PHY/MAC
1b 1a
L2 1c(要網狀時)
以為自帶網狀——要靠 802.11s
4G / 5G
完整蜂巢系統
全部層
營運商基礎設施
以為可跟前面平行比較
TAK
態勢感知應用
L4
任何 IP 網路
以為它是一種通訊技術
三個結論 只有 4G/5G 一人包辦全部（也最脆弱，全由第三方擁有）；TAK 只有 L4、完全不管底下怎麼傳；802.11ah 自己不提供 1c（網狀要靠 802.11s，還看晶片韌體）。

## Slide 11
第三部 · 層位定位
疊疊樂 · 同一實體層可疊不同東西
L4 應用
中間層 (L2/1c/1b)
1a 實體層
典型速率
感測回報
LoRaWAN(星狀)
LoRa
約 1 kbps
Meshtastic 內建
Meshtastic(自訂網狀)
LoRa
約 1 kbps
APRS、Winlink
AX.25
業餘無線電 FM
1200/9600 bps
TAK、IP 應用
802.11 MAC + 802.11s/Babel
802.11ah 實體層
數 Mbps
TAK、影像
802.11 MAC + 802.11s
2.4/5 GHz
數十 Mbps
要看出三件事 ① APRS 與 TAK 是同一類(L4 態勢感知)，只隔了三十年，差在底下疊的層。② 同一實體層可有完全不同網路行為：LoRa 配 LoRaWAN 是星狀、配 Meshtastic 是網狀。③ 第三列(業餘 FM+數據機)是你手上已擁有的完整資料鏈路。

## Slide 12
第四部 · 頻譜
它們住在哪裡
頻率決定物理特性，而物理不能靠軟體改善
直覺
頻率越低：傳越遠、穿越好，但頻寬越小

## Slide 13
第四部 · 頻譜
頻段 · 它們住在哪裡
← 低頻：傳更遠、穿透好、頻寬小 高頻：頻寬大、距離短、遇障礙就停 →
技術
頻段
台灣可用性
物理特性
LoRa/LoRaWAN/Meshtastic
920–925 MHz
可用(低功率廣域) FACT
穿透佳、可達數公里
802.11ah / HaLow
約 850–950 MHz
待查(是否開放)
同上，但頻寬較大
802.11s
2.4 / 5 GHz
可用
頻寬大、距離短、穿牆差
4G / 5G
700 MHz–3.5 GHz + 毫米波
可用(執照頻段)
視頻段而異
業餘無線電/AX.25/APRS
2m / 70cm
需執照
傳遠、可經中繼台
開課前必查 待查 台灣 802.11ah(Sub-1GHz)頻譜開放狀況，直接決定 HaLow 在台能否合法部署，是本節最關鍵待查項；920–925 MHz 的功率與佔空比限制以最新 NCC 低功率射頻規範為準。TAK/MANET 協定族沒有頻段，不在此圖。

## Slide 14
第五部 · 頻寬
差了六個數量級
不是差幾倍，是差幾個數量級
類比
並排問「哪個比較好」，像問腳踏車和貨櫃船哪個好

## Slide 15
第五部 · 頻寬
有效吞吐 · 量級差異（估計）
技術
典型有效吞吐
倍數
能傳什麼
Meshtastic / AX.25(1200)
約 0.5–1 kbps
×1
位置、狀態、極短訊息
AX.25(9600) / LoRaWAN
約 4–6 kbps
×5
Winlink 郵件、表單
802.11ah(遠距)
約 1 Mbps
×1,000
TAK、低碼率影像
802.11ah(近距) / 4G
約 10–20 Mbps
×1萬–2萬
影像串流、檔案
802.11s / 商用 MANET
約 20–50 Mbps
×2萬起
幾乎任何東西
重要但書 以上為量級估計，非規格峰值，受距離/節點/跳數/佔空比影響可達十倍以上。且「下層不夠」時還有第二條路——不換下層，而在應用層適配（見下一頁 Meshtastic 跑 TAK）。

## Slide 16
第五部 · 頻寬
「能不能跑 TAK」要分三類，不是兩類
承載方式
例子
你實際得到什麼
網路承載
802.11ah+s、AREDN、4G、商用 MANET
完整 TAK：影像、檔案、即時視訊、Server 同步
應用層適配
Meshtastic ATAK Plugin
CoT 子集：位置/聊天，極度壓縮，預設 5 分鐘一次
完全不行
LoRaWAN、AX.25
沒有適配層存在
適配的代價 得到的是「TAK 的位置與訊息子集」，不是完整態勢圖；換一個應用就得重寫一個適配器——這正是「不是 IP 網路」的真正代價。
帶走的觀念 「能不能跑」不是是非題，要追問：跑起來的是完整功能，還是經過適配的子集？這跟第一節「用時間換距離」是同一種工程思維，只是搬到應用層。

## Slide 17
第六部 · 發射功率
為什麼加功率沒用
第一節實驗 2 的結論，放大到系統層次
核心
免執照頻段功率上限法規訂死，人人一樣——功率不是可競爭的變數

## Slide 18
第六部 · 發射功率
真正能改善的只有三件事
① 天線
第一節實驗 10 已證明：天線效益遠大於加功率。
② 高度與視距
實驗 10-5，零成本；架高、清視線最實在。
③ 降速率換靈敏度
LoRa 展頻因子的本質：傳得慢＝傳得遠。
技術
典型發射功率
加功率有沒有用
業餘手持機 / AX.25 / APRS
0.5–5 W
有限，但可用中繼台延伸(執照頻段優勢)
LoRa / Meshtastic
約 20 dBm 待查
不行——已在法規上限
802.11ah / Wi-Fi
法規上限 待查
不行
手機 4G/5G
約 23 dBm
使用者無法調整
佔空比 920–925 MHz 這類頻段常有佔空比限制 待查：一小時只能發總時間的一小部分。對網狀是雙重打擊——訊息本就要多次轉發，節點越多每人能講話的時間越少。

## Slide 19
第七部 · 使用場景
民防判斷矩陣
刻意把「誰能關掉它」放第一列
民防第一問
要問的第一個問題是「誰能關掉它」，不是速率快慢

## Slide 20
第七部 · 使用場景
判斷矩陣 · 誰能關掉它？
Meshtastic
LoRaWAN
802.11s
802.11ah
4G / 5G
誰能關掉它
沒人
閘道器擁有者
沒人
沒人
營運商/機關/攻擊者
基礎設施依賴
無
需閘道+伺服器
無
需規劃節點
完全依賴
拓樸
網狀
星狀
網狀
星狀(可疊網狀)
樹狀
典型吞吐
約 1 kbps
約 1 kbps
數十 Mbps
數 Mbps
數十 Mbps
能不能跑 TAK
子集(適配)
不行
完整
完整
完整
台灣合法性
920–925
920–925
2.4/5 GHz
待查
執照頻段

## Slide 21
第七部 · 使用場景
三種任務的合理組合 推論
任務
合理組合
為什麼不用其他的
人員位置回報(廣域長時)
Meshtastic
802.11ah 功耗太高、4G 會斷
指揮所完整態勢圖
802.11ah + 網狀
Meshtastic 只給 CoT 子集，撐不起
前進人員位置上圖(子集)
Meshtastic + ATAK Plugin
不需完整 TAK 時成本最低
現場影像回傳
802.11s(2.4/5 GHz)
Sub-1GHz 頻寬不足
高機動戰術通聯(需加密)
商用 MANET 電台
其他方案高速移動下路由跟不上
給學員的結論 沒有一種技術能同時滿足所有需求——正確的問題不是「選哪一個」，而是「哪幾個一起用、各自負責什麼」。合理架構：語音用業餘無線電、位置用 Meshtastic/APRS、態勢圖用 802.11ah/s、4G 當平時便利但不列災時依賴。注意：這架構裡沒有任何一條路徑是保密的——需保密內容必須另外規劃。

## Slide 22
第八部 · 供應鏈
開源 ≠ 供應鏈安全
把兩個容易混為一談的性質分開
思維訓練
與第一節「亞音不是加密」同一種訓練：分開看兩件事

## Slide 23
第八部 · 供應鏈
非中國選項 vs 應排除（節錄）
層次
非中國選項
應排除 供應鏈
LoRa 晶片
Semtech(美)
—
Meshtastic 硬體
最大難題，主流幾乎全中國製 待查
Heltec、LILYGO、Ebyte
802.11ah 晶片
Morse Micro(澳)、Newracom(美)
TaiXin 泰芯(中)
802.11ah 模組/板
Silex(日)、Alfa(台)、Gateworks(美)
白牌須逐一查證
業餘無線電機
Yaesu/Icom/Kenwood/Alinco(皆日)
中國品牌手持機
商用 MANET 電台
Silvus/Persistent/TrellisWare/Rajant(美)
中國同類須逐案查證 待查
核心觀念 Meshtastic 是最好教材：軟體開源可逐行審查，硬體卻幾乎全來自中國供應鏈。要把兩件事分開：① 可審查性——程式碼能不能被檢視？② 供應鏈信任——晶片/韌體/製造在誰手上？兩者互不保證。

## Slide 24
第九部 · 觀念釐清
16 個一句話回答
學員要能用一句話回答每一題
驗收標準
下面每一題，學員都要能一句話說清楚「為什麼不對」

## Slide 25
第九部 · 觀念釐清
常見說法 vs 為什麼不對（1/2）
常見說法
為什麼不對
「802.11ah 和 HaLow 哪個好？」
同一個東西：IEEE 編號 vs Wi-Fi 商標名
「我們要不要用 mesh？」
Mesh 是拓樸不是技術，要先問在哪一層、用什麼實體層
「LoRaWAN 是 mesh 網路」
它是星狀，全連到閘道器，閘道器倒就全倒
「用 Meshtastic 跑 TAK」
做得到，但是應用層適配、只有 CoT 子集，不是完整 TAK
「802.11ah 自帶 mesh」
自己不提供，要靠 802.11s，還看晶片韌體
「Meshtastic 開源所以安全」
軟體開源≠硬體可信，主流硬體幾乎全中國供應鏈
「Ad-Hoc 就是 mesh」
Ad-Hoc(IBSS)只做單跳，多跳要靠 802.11s 或 MANET 路由

## Slide 26
第九部 · 觀念釐清
常見說法 vs 為什麼不對（2/2）
常見說法
為什麼不對
「下層沒 ad-hoc，上層跑 MANET 就好」
路由只能選路、不能創造連結層不存在的路；單點失效原封不動
「Mesh 和 MANET 是同一件事」
Mesh 講形狀、MANET 講能力；固定不動的 mesh 不是 MANET
「我們要用 MANET」
先問哪一種：現有設備跑 Babel？還是十萬元起的戰術電台？
「OpenMANET 是新無線協定」
它不發明任何一層，是整合 HaLow+OpenWrt+802.11s+batman-adv
「無線電只能傳語音」
接數據機就能傳資料；AX.25 運作四十年，APRS 就是 80 年代的 TAK
「用業餘無線電傳加密災情」
ITU RR 25.2A 只約束跨國；台灣條文 待查——務實上應假設全是明文

## Slide 27
總結 · 兩節課
先問層次，再問好壞
第一節教的
怎麼看懂一條無線鏈路：頻率、頻寬、功率、天線，以及判斷訊號真假。全部集中在 1a 實體層。
第二節教的
怎麼看懂一個無線系統：那條鏈路上還疊了哪些層、拓樸長怎樣、誰掌握哪一層。
兩節共同的方法 先問「這是什麼層次的東西」，再問「它好不好」。第一節用瀑布圖把物理現象攤開，第二節用分層框架把系統結構攤開——都是拒絕在資訊不對等的情況下比較。
進階無線電 · 第二節 · 無線科技分層解析